500Watts

单晶硅太阳能电池板

产品特点:

- 所采用的单晶硅太阳能电池片转换效率高，

- 多主栅技术：优异的电流收集能力和光线利用率，有效提升产品的功率输出和可靠性能。

- 所采用的铝合金边框具有高强度，抗机械冲击能力强。

- 功率公差范围 (保证输出功率在 -3~+3%的正负公差范围内)

- 弱光性能：特殊电池工艺具有优异的弱光发电性能。

- 能够承受强风和雪的荷载 太阳能电池板可承受的风荷载 (2400 Pascal) 和雪荷载 (5400 Pascal)

- 抗热斑能力强：采用半片电池结构和特殊电路设计是阴影遮挡损失更小，获得更优的温度系数和抗热斑能力；

- 严酷环境的适应性：减反射和易清洁，最大限度减少污垢和灰尘造成的发电损失；采用高性能材料适用于海滨、农场、沙漠等多种恶劣环境条件。

电力参数

| 型号. | SFM-500W |
| --- | --- |
| 峰值功率 (Pmax) | 500W |
| 峰值电压 (Vmp) | 38.33V |
| 开路电压 (Voc) | 45.65V |
| 峰值电流 (Imp) | 13.05A |
| 短路电流 (Isc) | 13.92A |
| 最大系统电压 | DC 1500V |
| 工作温度范围 | -40 °C / +85 °C |
| 工作环境 | 0 to 100% |
| 二极管 | 3 by pass |
| 正负公差 | -3/+3 % |

测试标准（环境）: 辐照度 1000 W/m2, 环境温度25 °C, AM=1.5; 功率公差范围: ±3%

组件特性

| 太阳能电池片 | 单晶硅 182*91mm |
| --- | --- |
| 电池片数量 | 132(6× 22) |
| 外形尺寸 | 2094*1134*35*35 mm |
| 重量 | 约25.1Kgs |
| 玻璃 | 3.2 mm (0.13 inches) 超白布纹钢化玻璃 |
| 边框 | 所采用的铝合金边框具有高强度，抗机械冲击能力强 |
| 接线盒 | 三分体，防护等级IP68 |
| 输出电缆 | TUV |
|  | 4.0平方毫米(0.16 inches2), 长度：(+)300mm/(-)400mm（可定制） |
| 连接器 | 原装MC4/兼容MC4 |

温度特性

| 标称电池工作温度(NOCT) | 45±2 ℃ |
| --- | --- |
| 峰值功率温度系数 | -0.35%/℃ |
| 开路电压温度系数 | -0.276%/℃ |
| 短路电流温度系数 | 0.046%/℃ |

质量保证:

产品质量

东莞市星火太阳能生产的太阳能电池板合理使用其寿命可长达25年以上

伍年内属材质质量问题的乙方有责任对所售产品进行零部件更换或整体更换。.

产品通过IEC、TUV等国际权威认证

功率衰减

Maintain more than 90% of minimum rated power for 10 years.

Maintain more than 80% of minimum rated power for 25 years.

# Text boxes

SINGFO

Solar changing humans’ life